| A) ANTEBAÑO CON LAVAMANOS. Recorrido en línea recta. |  |
| --- | --- |
|  | B) ANTEBAÑO CON LAVAMANOS. Recorrido en retroceso. |
| C) ANTEBAÑO SIN LAVAMANOS. Recorrido en línea sin retroceder. En los casos relacionados a continuación, el acceso al aseo es de 90 grados en relación con la entrada en el antebaño y también está muy acondicionado por el sentido de apertura de las puertas (que no siempre están instaladas correctamente) y del reducido espacio para retroceder. El antebaño debe ser una comodidad, no una trampa. |  |

Dimensiones mínimas de corredores y antebaño:

Zona del lavabo:

La posibilidad de acercarse al lavabo, depende de diversos factores tales como la altura a la que está situado, el espacio libre que haya por debajo y las dimensiones de la silla de ruedas y el usuario.

En todos los casos hay que tener presente, además que requiere una zona lateral para un posible acompañante y/o para realizar la maniobra de salida con rotación de 90 grados de la silla de ruedas.

| El grifo debe ser del tipo de palanca clínica, incluso con alcachofa extraíble. El sifón será embutido o adosado a la pared y el tubo del desagüe flexible o acodado directamente desde la pileta. El espejo será preferentemente reclinable y dotado de accesorios que aumenten la comodidad, como jabonera, portapapel, etc. |  |
| --- | --- |

... índice

Zona del inodoro - bidé:

Los datos que se consignan se refieren a la utilización del wc-bidé correctamente situado, tanto en profundidad como en distancia, de los elementos auxiliares de apoyo. Los esquemas que siguen, por su parte, tienen la finalidad de evidenciar las fases y modos de transferencia más utilizados, tanto a derecha como a izquierda (también hay zurdos entre los que ayudan a los discapacitados).

Zona de la ducha y zona de la bañera:

El traslado a la ducha por parte del usuario de una silla de ruedas se puede realizar directamente con una silla de ruedas adecuada, a condición que el plato de la ducha esté enrasado con el pavimento. También se puede realizar una transferencia a un asiento abatible adosado a la pared, o colgado de un manillón.

|  | El traslado de la bañera se debe efectuar con la disponibilidad de espacio que se consigna en el esquema y con una atenta disposición del pasamanos y las agarraderas; en el caso citado arriba se ha previsto un asiento al borde de la bañera que permita que el usuario entre y salga de ella con facilidad. |
| --- | --- |

6.- ESQUEMAS DE PROYECTO EN EL ENTORNO DEL CUARTO DE BAÑO.

A continuación se consignan algunos ejemplos de cuartos de baños realizados con distintos aparatos, teniendo en cuenta en todos los casos diversas exigencias del usuario final.

ASEO TIPO DECRETO 384/78:

Disposición del lavabo con grifería monomando con palanca clínica e inodoro-bidé con cisterna baja y mando neumático; el aseo personal se puede realizar con un mezclador con ducha-teléfono situada en la pared contigua.

La disposición de las barras y los pasamanos es a voluntad, pero en nuestra opinión está obsoleta tanto por razones de facilidad de uso como por el de la limpieza del local.

|  | A) Inodoro-bidé completo con accesorios. B) Lavabo de cerámica. C) Agarraderas y barras verticales en acero inoxidable. |  |
| --- | --- | --- |

Disposición del lavabo con grifo mezclador con palanca clínica e inodoro-bidé con cisterna encastrada y mando neumático.

La disposición de las barras y los pasamanos es a voluntad pero en nuestra opinión está superada tanto por razones de facilidad de uso como por el de la limpieza del local.

|  | A) Inodoro-bidé. B) Lavabo de cerámica. C) Agarraderas y barras verticales en acero inoxidable. D) Espejo reclinable. |  |
| --- | --- | --- |

### Espacio para Girar una Silla de Ruedas

### Espacio para Girar una Silla de Ruedas

### (a): Alcance frontal máximo

### Alcance máximo por encima de un obstáculo

### Aproximación frente - puertas batientes

### Aproximación desde el lado en que se encuentran las bisagras - puertas batientes

### Aproximación desde el lado en donde se encuentra el pestillo - puertas batientes

### Cubículo para el inodoro

### EDIFICIO

### Espacios Libres Debajo de los Lavatorios

### Gráfico 28: Espacio Libre de Suelo Delante de los Lavatorios

### Espacio libre de suelo cerca del inodoros

### Barras de apoyo en los inodoros

| (a) Pared posterior | (b) Pared lateral |
| --- | --- |

### Ruta Accesible

### Entrada de la puerta (ancho y profundidad)

| (a) Dimensiónes de la entrada con la puerta abierta (ancho y proundidad) | (b) Puertas con bisagras |
| --- | --- |
| (c) Puerta corredizza (d) Puertas plegables | (e) Máxima distancia para las entradas |