CONCRETO

Es también llamado hormigón y se obtiene de la mezcla de cemento, arena, grava y agua, esta mezcla endurece despues de pasado un cierto tiempo y es capaz de recibir grandes esfuerzos a compresion.

CEMENTO PORTLAND

Cuando la arcilla y la piedra caliza se mezclan en ciertas proporciones y se someten a altas temperaturas en hornos especiales, se obtiene el clinker.

Si el clinker se muele para reducirlo a polvo y se le agrega yeso se obtiene el cemento portland.

Si se le agrega agua al cemento, las sustancias que lo componen reaccionan y dan lugar a la formacion de uniones entre sus partículas enlaces que despues de un tiempo fijan las posiciones de todas las partículas del cemento lo cual trae por resultado que la pasta endurece y adquiere la resistencia de una piedra.

A este cemento, usado en construccion se le llama cemento portland se le dio este nombre porque en 1824, Jose Aspdin fabrico por primera vez un cemento de este tipo, el cual al endurecer tomo un aspecto parecido a unas piedras obtenidas en Portland, region del sur de Inglaterra.

FRAGUADO

Se conoce con el nombre de fraguado al endurecimiento del cemento despues de mezclarlo con el agua.

CURADO

Se conoce con el nombre de curado al agua que se vierte a la mezcla para que tenga un mejor fraguado y obtener menos fisuras o agrietamientos.

CONCRETO ANTIBACTERIANO

Ventajas

Ofrece un sistema integral de Proteccion a la salud al reducir riesgos por contaminación, enfermedades y mortandad ya que es aplicable a cualquier tipo de concreto y mortero.

Actúa en una gama de bacteria que comprenden el espectro de Gram negativo hasta el Gram positivo lo que se traduce en una reduccion de gastos por desinfectar.

Tiene mayor durabilidad antibacterial que los desinfectantes tradicionales, que trabajan solo superficialmente. No contiene compuestos toxicos ni materiales pesados, lo que ofrece una alta seguridad en su manejo.

A diferencia de los desinfectantes tradicionales el concreto antibacteriano mantiene su actividad antibacterial durante toda la vida util de la estructura.

Presenta una menor permeabilidad

Usos

Instituciones hospitalarias y del sector salud

Industria alimenticia

Industria cosmetica y farmacéutica

Instalaciones de manejo, crianza y sacrificio de animales

Instituciones educativas y/o recreativas

Albercas

Laboratorios

Restaurantes

CONCRETO DURAMAX

Ventajas

Mayor resistencia a la abrasion

Menor permeabilidad

Mayor resistencia al ataque quimico

Disminuye el acceso de fluidos al concreto

Su diseño controla e inhibe la reaccion alcali-agregado

Prolonga la vida util del acero de refuerzo

Reduce el proceso de carbonatacion

Alto grado de trabajabilidad

Proteccion al acero y al concreto contra ataque microbiologico.

Usos

Construcciones expuestas a los acidos

Construcciones en zonas costeras

Plantas industriales

Plantas de tratamiento donde se utilicen agentes químicos agresivos

Plantas de aguas residuales

Fosas sépticas

Exposición a ambientes contaminantes

Pisos para trafico de mediano a pesado

RELLENO FLUIDO

Ventajas

Es la opción para sustituir rellenos compactados de materiales granulares

Disponible en cualquier lugar

Permite reducir el costo de excavaciones y de relleno comparativamente con el sistema tradicional

Fácil de colocar

Asentamiento

No requiere ser colocado en capas

Su elevada fluidez permite colocarlo en zanjas estrechas llenando todos sus espacios

Resistente y durable

Requiere menos supervisión

Permite construir en cualquier condición climática

No requiere compactación, vibrado ni curado para obtener sus propiedades mecánicas

Puede ser excavado

Rápida apertura al trafico

No requiere almacenamiento

Elimina las necesidades de equipo para su colocación

Elimina el retrabajo de los suelos sometidos al efecto de la lluvia.

No requiere el uso de equipo para la compactación convencional

De fácil colocación en áreas reducidas

Reduce el volumen de material a excavar al requerir un menor ancho de zanja para la colocación de tubos en general.

Por su versátil desarrollo de fraguado se agilizan las actividades secuenciales dentro del programa de obra

Usos

Bases y sub-bases para carretera y pavimentos

Rellenos de zanjas para la instalación de toda clase de tuberías

Construccion de terraplenes

Rellenos en general

Relleno en deposito de desechos toxicos

Relleno para las pendientes en azoteas

Construccion de plataformas para el desplante de viviendas y firmas

Relleno de cavernas

Nivelación de azoteas y entrepisos

Nivelación de terrenos

Además puede utilizarse como plataforma para desplante de vivienda y firmes de calidad garantizada

CONCRETO ARQUITECTONICO

Ventajas

Presenta la apariencia final integrada, definida y uniforme

No requiere la colocación de acabados superficiales

Mayor seguridad al no tener el riesgo de desprendimientos de piezas superpuestas

Amplia variedad de texturas y colores que permiten crear una diferencia estética

Reduccion de costos

Disminución en los tiempos de ejecución de la obra

La necesidad de mantenimiento es menor

Usos

Por cumplir con todos los requisitos de trabajabilidad, comportamiento mecánico y durabilidad del concreto estructural, es posible utilizarlo en todo tipo de obras ya sea en muros, losas, pisos, columnas o trabes.

En todo tipo de edificios, casa habitación, edificio de oficinas o departamentos logrando un efecto estético sin detrimento de sus cualidades mecánicas

CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA

Ventajas

Ofrece valores de resistencia a la compresion entre 400 y 900 kg/cm2 de muy alta durabilidad y baja permeabilidad

Mejora la Proteccion a la corrosión del acero de refuerzo

La estructura tiene un menor costo de comparación a las estructuras elaboradas con acero

Presenta una mayor resistencia a la erosión

Se aprovecha un área mayor en las plantas mas bajas de edificios altos o muy altos

Requiere menos obras de infraestructura en puentes de grandes claros

Menor peso

Menor consumo de vapor de curado

Posee una mayor durabilidad garantizada

Su alta consistencia permite bombearlo a grandes alturas

Posee muy alta fluidez que hace posible su colocación aun en zonas congestionadas de acero de refuerzo.

Usos

Por sus características mecánicas mejoradas es ideal para construir

Columnas muy esbeltas y trabes en edificios altos o rascacielos

Secciones de puentes con claros largos o muy largos

Sistema de transporte

Estructuras costeras, sanitarias, militares.

Pisos más resistentes al desgaste, etc.

WHITETOPPING

Ventajas

Se puede aplicar sobre carpetas asfálticas que exhiban cualquier condición de deterioro superficial

Se requiere una mínima preparación de baches existentes así como el lavado de la carpeta, previo a la construccion de la losa de concreto

Menor costo que la rehabilitación con asfalto, considerando su ciclo de vida.

Las sobrecapas de concreto son particularmente efectivas donde las restricciones presupuestales y los altos niveles de transito hacen que las interrupciones en trafico y las actividades de mantenimiento frecuente sean intolerables

La vida util del camino se incrementa entre 10 y 15 años, disminuyendo drásticamente los costos de mantenimiento.

Se incrementa notablemente la luminosidad del camino, reduciendo incluso, los gastos de iluminación nocturna.

Las sobrecarpetas de concreto no desarrollan las fallas encontradas en las de asfalto.

Usos

Las sobrecapas de concreto se han construido con facilidad desde 1918. Un ejemplo de ellas es los aeropuertos, autopistas interestatales, carreteras principales e incluso secundarias, calles y áreas de parqueo de los Estados Unidos que se han mejorado con concreto aplicado sobre asfalto.

PAVIMENTO COMPUESTO

Ventajas

Gran rapidez constructiva

Alta relación Beneficio/Costo

La vida util de la vía se prolonga por mas de 20 años

Facilidad de construccion

Brinda un mayor tiempo de operación de la vía en condiciones de servicio

El mantenimiento de la vía es bajo. En este costo inciden los gastos en combustibles, reparación de vehículos, accidentes etc.

El pavimento de concreto refleja mejor la luz natural que la luz artificial.

El tratamiento de la superficie del concreto garantiza un frenado más efectivo

Usos

Se usa en un avanzado proceso de deterioro de la carpeta asfáltica, con presencia generalizada de huecos que comprometen no solo la integridad de la carpeta sino tambien del material de base existente

SUELO CEMENTO

Ventajas

Tiene un costo muy bajo

Alarga la vida util del camino disminuyendo costos posteriores por bacheo y reparaciones

Permite comunicar mas fácilmente a comunidades rurales entre sí con otros caminos, lo que trae como consecuencia un mayor progreso

Resiste mejor que otras soluciones a las temporadas de lluvias que son las que principalmente daban los caminos revestidos.

Procedimiento económico, de buen comportamiento y durable

La estabilidad del suelo-cemento proviene de la acción ligante del cemento y no de la fricción interna y de la cohesión del material

El resultado del levantamiento del pavimento asfáltico deteriorado que se puede pulverizar permite su utilización como parte integral de la mezcla suelo-cemento

Al utilizar los materiales de la zona donde se va ha construir se reduce el impacto ambiental al evitar la explotación de canteras

Por ser suelo-cemento un material rígido y estable no presenta bombeo y proporciona un apoyo uniforme y fuerte cuando se utiliza una sobrecarpeta de concreto mejorando la transferencia de cargas de las juntas.

Usos

Se puede usar en pavimentos rurales y en reconstrucción de pavimentos flexibles.

CONCRETO ESTAMPADO

Ventajas

Alarga la vida util del camino disminuyendo costos por reparaciones

De fácil aplicación con respecto a otras alternativas

Ofrece una gran variedad de texturas y colores, para lograr una apariencia diferente en construcciones además de darles distinción modernidad y seguridad

Los acabados tienen la cualidad de ser antiderrapantes

Usos

Calles y vías publicas

Parques

Centros comerciales

Escuelas

Conjuntos habitacionales

Residencias

Industrias

Estacionamientos

Clubes deportivos

Hoteles

INSTALACIONES HIDRAULICAS

En caso de tener que suministrar ha edificios altos el uso de bombas para obtener la presión suficiente y el adecuado suministro de agua a cada uno de los pisos. La colocación de las bombas puede ser en el sótano del edificio o a una altura tal que la tubería de succión este bajo presión del suministro público de agua, de manera que la altura de succión se limite a diferencia entre la presión de descarga requerida y la presión de suministro.

En caso de que la edificación llegue a cierta altura donde la presión de la red sea insuficiente, para abastecer cada uno de los servicios proyectados, es necesario elevar las aguas por bombas o equipos hidroneumáticos.

Esta distribución se puede colocar directamente a cada uno de los aparatos o por medio de descarga desde un tanque elevado.

TANQUES

Cuando sea necesario diseñar tanques de almacenamiento, el volumen de diseño debe ser igual por lo menos al consumo de un día.

Tanques de almacenamiento

Estos dependerán en su tamaño del promedio en el volumen de ocupación del lugar.

Lo recomendado es ubicar un tanque bajo de almacenamiento y un tanque alto de descarga, el tanque bajo debe contener el 60% del volumen total que mueva la edificación, y el tanque alto almacenar el 40% restante del volumen total que mueva el edificio.

Todo tanque debe tener

- Ventana de acceso de dimensiones adecuadas

- Ventilación suficiente

- Un borde libre entre 20 y 30 cm.

- Depresión en el fondo, para la coladera.

- Conexión en rebose, unos cuantos cm. Del nivel máximo del agua.

- Conexión de drenaje en el fondo para limpieza

Tanque elevado

Son variados los motivos por los cuales se diseñan los tanques elevados:

- Amortiguadores en horas pico

- Reductores de presión

- Reserva

El material y el volumen del diseño varia de acuerdo a las condiciones y necesidades de uso. En tanques de cierto volumen se aconseja construir dos ya sean por limpieza o por averías en uno de ellos.

Los contadores

Los contadores que son aparatos registradores y totalizadores del gasto se ubican de acuerdo al organigrama del proyecto y el uso que este va ha tener, ya que si se trata de un edificio de vivienda debe haber una conexión con la acometida principal del proyecto donde se divida en el número de viviendas cada una de estas ramificaciones deberá tener su propio contador, para marcar el consumo individual.

Cuando se trata de edificios de servicio público se coloca un solo contador después de la acometida principal donde se marcara el consumo total del edificio.

Contador de velocidad

Se basa en medir la velocidad con la que pasa el agua en cierto tiempo determinado a través de una turbina, la cuál marcara la cantidad de agua que ha entrado a la edificación.

Contadores hélice

Básicamente trabaja bajo la misma teoría del de velocidad diferenciándose que se usa para manejar grandes cantidades de agua.

INSTALACIONES SANITARIAS

El desagüe domiciliario es el conjunto de estructuras que recibe la descarga de todas las bajantes de evacuación de inodoros, ducha lavamanos, desperdicios etc. De una edificación y los conduce a la red de alcantarillado local.

La red domiciliaria puede ser subterránea, o esta sostenida del cielo raso del sótano de acuerdo a la edificación, siempre y cuando desemboque en una alcantarilla que se encuentre por debajo del nivel de la edificación de lo contrario tendían que ser bombeados los desperdicios lo cual no es muy recomendable.

Clasificación

- Sanitario

- Pluvial

- Combinado

- Industrial

Sanitario: Este tipo de desagüe recibe las descargas producto de las actividades fisiológicas humanas, desperdicios domésticos y en general las aguas negras.

Pluvial: o aguas lluvias

Combinado: Este sistema recibe tanto aguas negras como aguas lluvias, en la actualidad es poco usual dadas las reglamentaciones de salubridad en cuanto a la separación de sistemas de alcantarillado, sanitario y pluvial.

Industrial: El desagüe industrial, recibe descarga de tipo industrial que algunas veces es de naturaleza ácida inconveniente. Debe descargarse en una área colectora que no este unida con el sistema sanitario, para su tratamiento y así evitar la contaminación de las fuentes de disposición.

Las conexiones con las cajas de inspección se deben colocar en línea recta, los empalmes finales se harán con un ángulo no mayor de 45°, la pendiente de los ramales dentro de las cajas de inspección no debe sobrepasar el 2% de pendiente y domiciliarias no mayor al 1%.