| CONCEPTO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Limpieza de terreno | Terreno en condición de semiabandono con arbustos de hasta 0.50M. Se procederá al corte de maleza y quema de la misma y desalojo de basura utilizándola como relleno |
| Trazo y nivelación | Se buscara un punto de referencia de donde se partirá para la realización del trazo, colocación de crucetas y cordel, para proceder al marcado con cal y se ubicará el punto de referencia para nivelar |
| Excavación | Excavación con pico y pala en material tipo II hasta roca firme, con un ancho de 0.50 M, excavación de 2 .00 M por 2.00 M y 1.50 M de profundidad para fosa septica y excavación para pozo con maquinaria de perforación para 7.00 M aproximadamente con 0.80 M de diámetro. |
| Cimentación | Cimentación de mampostería de piedra de hilada de aprox. 0.30 M x 0.30 M pegado con mortero de cemento, cal y polvo en proporción 1:4:7. De sección de 0.30 M de ancho y altura variable con desplante de 0.30 M. e impermeabilizado con chapopote en la superficie |
| Cadena de cimentación | De 0.15 M x 0.15 M con cimbra de madera de 1” x 8” por longitud variable, armada con 4ø de 3/8” con estribos @ 0.15 M con f´c= 150 Kg. /cm² y colado con concreto de cemento, grava y polvo en proporción 1:4:8. |
| Dado de concreto | Dado de concreto de 0.30 M x 0.30 M armado con 4ø de 3/8” con f´c= 200 Kg./cm² y colado con concreto de cemento, grava y polvo en proporción 1:4:8. |
| Zapata | Zapata de planta rectangular de 1.20 M x 0.80 M con un patín de 0.10 M armada con un emparrillado de 6ø de 3/8” de 0.80 M y 4ø de 3/8 de 1.20 M colocadas a cada 0.20 M y colada con concreto de cemento, grava y polvo en proporción 1:4:8. |
| Castillos | Castillos armados con armex 15-15-4 y castillos ahogados con ø de 3/8” y ambas coladas con concreto de cemento, grava y polvo en proporción 1:4:8. |
| Relleno | Relleno con material producto de excavación y material de banco tirado con pico y pala |
| Firme de concreto | Firme de concreto de cemento, grava y polvo en proporción 1:4:8, de espesor aproximado 0.08 M |
| Muros | Muro de block vibro prensado de 0.15 M x 0.20 M x 0.40 M pegado con mortero de cemento, cal y polvo en proporción 1:2:7. |
| Cadena de nivelación | De 0.15 M x 0.15 M con cimbra de madera de 1” x 8” por longitud variable, armada con 4ø de 3/8” con estribos @ 0.20 M con f´c= 150 Kg. /cm² y colado con concreto en proporción 1:4:8. |
| Caballete | Block vibro prensado de 0.10 M x 0.20 M x 0.40 M pegado con mortero de cemento cal y polvo en proporción 1:2:7. |
| Techumbre | De vigueta pretensaza T 12-5 y bovedilla vibro prensada de 0.20 M x 0.25 M x 0.56 M y concreto de cemento, grava y polvo en proporción 1:4:8. |
| Recubrimiento de muros y caballete | Richeado con mortero de cemento polvo en proporción 1:2.5, emparche con mortero de cemento cal y polvo en proporción 1:4:12, estuco de cemento cal y polvo cernido en proporción 1:18:9. Para areas humedas azulejo de Estilo Balmoral Palisade de 0.30 M x 0.40 M pegado con adhesivo pegazulejo. |
| Recubrimientos de piso | Ceramica para interiores estilo Tradition Bone de 0.30 M x 0.30 M, en baños con piso de ceramica estilo Balmoral Palisade de 0.30 M x 0.30 M., terrazas piso de ceramica antiderrapante estilo Marina blanco de 0.20 M x 0.20 M y para exteriores adocreto rectangular de 0.40 M x 0.20 M. |
| Recubrimientos de techo | Interior: Richeado con mortero de cemento polvo en proporción 1:2.5, emparche con mortero de cemento cal y polvo en proporción 1:4:12, estuco de cemento cal y polvo cernido en proporción 1:18:9, Exterior: Calcreto con mortero de cemento cal polvo y grava en proporción 1:18:27:36 con una pendiente del 2%, masilla con mortero de cemento, cal y polvo cernido en proporción 1:18:9 y un derretido de cemento blanco (muy liquido) |
| Instalaciones hidraulicas |  |