ESPECIFICACION GENERAL DE CANCHAS DE TENIS.

LAYKOLD  CHEVRON                                                                                                                          A.-  ORIENTACION Y MEDIDAS.                                                                                                                            1.-ORIENTACION. La orientación de la cancha deberá ser en el eje NORTE SUR, con un ángulo de 22' (en el paralelo 42') al NOROESTE.

2.-MEDIDAS. Según la U.S. TENNIS COURT & TRACK BUILDER ASOCIATION, las medidas mínimas son:

Dobles   10.97 m. x 23.77 m. (36' x 78')

Singles   8.23 m. x 23.77 m. (27' x 78')                                                                                         Todas las líneas serán de no menos de 2.54 cm. (1") ó no mayor de 5.08 cm. (2") de ancho, excepto la línea base que podrá ser de 10.16 cm. de ancho.

Todas las medidas son exteriores a las líneas.

Deberán tener un mínimo de 6.40 m. (21') de la línea base a la cabecera y no menos de 3.66 m. (12') de la línea de lado al extremo lateral, como contracancha.

Cuando varias canchas son construidas en un terreno común, las distancias entre líneas laterales no deberá ser menor de 3.66 m.

El espacio directamente arriba de la cancha, deberá tener libre de cualquier obstrucción, sobre la línea base 6.10 m. (20') y 10.67 m. (35') sobre la línea de red.

Los postes de red se colocarán a 91.44 cm. (3') afuera de la línea lateral. La parte superior de la red en la cara interna de los postes deberá tener exactamente 106.68 cms. (42") sobre la superficie de juego. En el centro tendrá un ancla para sostener la cinta que mantendrá la red a 91.44 cms.(36") sobre la superficie.

B.- CONSTRUCCION                                                                                                                                     1.-DESCRIPCION. Esta especificación cubre la construcción de una base sobre una subrasante preparada, una carpeta de nivelación de LAYKOLD y una superficie de juego, con múltiples aplicaciones de materiales selladores y de acabado LAYKOLD.

2.-MATERIALES

2.1  Emulsión Laykold

2.2  Walk top Laykold

2.3  Laykold Colorcoat 200 y/o 100

2.4  Laykold Line Paint

2.5  Agua, se usa para mezcla asfáltica, deberá ser potable.

2.6  Agregado, para capa de nivelación y superficie de juego, consistente en triturado basáltico con granolumetría según la tabla anexa.                                                                                                                   	La composición del agregado deberá estar libre de materiales vegetales, sales y otras materias extrañas.

TABLA DE CURVA GRANOLUMETRICA.                                                                                                                 	MALLA            CARPETA DE                  SUPERFICIE

NIVELACION                   DE JUEGO                                                                                               	3/4"                        100                                ---

1/2"                     76 - 92                              ---

3/8"                     65 - 80                            100

#   4                    47 - 62                          70 - 98

#   8                    32 - 47                           50 - 60

#  16                   22 - 36                           30 - 45

#  30                   13 - 28                           20 - 30

#  50                    8 - 18                            10 - 25

# 100                    6 - 12                            5 - 20

# 200                    3 -  7                             3 -  8

3.-CONSTRUCCION.

3.1 PENDIENTE. La  sub-base tendrá una pendiente mínima de   0.5% y máxima de 1.0% preferentemente de un solo plano.

La sub base y todas las capas subsiguientes tendrán la misma pendiente, con las tolerancias especificadas en cada caso.                                                                                                    3.2 CADENA PERIMETRAL.- Será construida alrededor de la cancha en coordinación con los planos y especificaciones del propietario.

En todo caso tendra 15 cms. de ancho, rematando 13 mms. por abajo de la superficie final de la cancha.

La cadena deberá quedar cubierta con los materiales de acabado.                                                                                                                                                               	Deberá ser lo suficientemente resistente para prevenir los riesgos de los procedimientos de construcción                                                                                                                      3.3 SUB-BASE.- La sub-base deberá ser construida bajo sistemas aprobados por los reglamentos locales de construcción de caminos, como los del DDF o SAHOP.                                                                                                                   	El espesor será especificado según los requerimientos del suelo, y los últimos 15 cms. deberán estar compactados a 95 % + PROCTOR DENSITY, deberá pasar las pruebas de AASHO TI80 ó ASTM D 1557-66          T.                                                                                                                                                  	Los últimos 15 cms. deberán ser tratados con un adecuado hervicida para prevenir brotes de toda vegetación.

La pendiente no deberá variar más de 13 cms. cada 3 mts., medidos en todas direcciones.                                                                                                                                      3.4 DRENAJE.- El diseño del drenaje deberá hacerse de acuerdo a las necesidads específicas del terreno.                                                                                               3.5 BASE.- Esta especificación cubre sólo un mínimo de requerimientos sobre la base.  Si las condiciones de clima, suelo, u otras causas, requieren una base de mayor resistencia, ese              diseño es responsabilidad del propietario.                                                                                                          	La pendiente no deberá variar en más de 6 cms. en 3 mts., medidos en cualquier dirección.                                                                                                                             	La base se deberá conformar con una de las siguientes alternativas.                                                                                                                                              3.5.1 CONCRETO ASFALTICO.- Carpeta con espesor compacto de 10 cms. hecha con mezcla aprobada por los reglamentos locales.                                                                                     	Será compactada a un mínimo de 92 % + PROCTOR.                                                                                                             3.5.2 MACADAM DE PENETRACION.-  De 10 cms. de espesor construidos bajo las especificaciones Chevron.                                                                                                             3.5.3 BASE.- De grava cementada o tepetate, de 20.3 cms. de espesor mínimo, bajo aprobación de los reglamentos locales.                                                                                         	Deberá ser compactada a 95 % + PROCTOR y se le aplicarán posteriormente los suficientes riesgos de impregnación.                                                                                                    3.6 CARPETAS DE NIVELACION Y SUPERFICIE DE JUEGO                                                                                                    3.6.1 PREPARAFION DE LA MEZCLA.- Será fabricada con la mezcla del agregado especificada en la parte 2.6 y su proporción de EMULSION LAYKOLD estará determinada por la siguiente fórmula;

P = 16 x ( 0.05 A + 0.4 C + 5 )                                                                                                           Donde:   	P = Kg./M3 de agregado seco.

A = % de agregado que pasa la malla No. 8

C = Total % de agregado que pasa la malla 200                                                                                                                                                         	Se deberá añadir la mínima cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla manejable, sin que cause segregación o deformidad.                                                                                              3.6.2 CARPETA DE NIVELACION.-  Será colocada sobre una base limpia, con un espesor de 38 mm. antes de compactación.

Después que la mezcla ha curado, será planchada con Tandem de acero de 4.5 tons. mínimo.                                                                                                                                   	La pendiente no deberá variar más de 6 mms. cada 3 mts., medidos en cualquier dirección.                                                                                                                                    3.6.3 SUPERFICIE DE JUEGO.- Será colocada sobre una carpeta fraguada, compactada y limpia, con un espesor mínimo de 13 mm. antes de compactar.                                                                                                                                 	Después que la mezcla ha curado, deberá ser planchada con Tandem  de acero de 4.5 tons. mínimo.

La pendiente no deberá variar más de 3 mms. cada 3 mts. medidos en        cualquier dirección.                                                                                                                                	Previo a la aplicación del WALK TOP, la superficie deberá llenarse de agua para medir los encharcamientos, los cuales no deberán cubrir más de 2 mms.                                                                                                                                       3.7 WALK TOP.- Deberá aplicarse sobre una superficie nivelada, compactada y limpia, dos capas de pasta selladora WALK  TOP, con un rendimiento de 1.0 lts./m2., dejando fraguar la               primera capa antes de aplicar la segunda, cuando menos 24 horas.                                                                                    	Una vez que obtuvo su óptima consistencia, deberá ser planchada  con un rodillo sencillo de 0.5 Tons.                                                                                                                                                                                        3.8 ACABADO  FINAL                                                                                                                                  3.8.1 LAYKOLD COLORCOAT 200 y/o  100.- Será aplicado sobre superficie limpia y seca en múltiples aplicaciones para obtener un rendimiento d 0.5 a 0.7 lts./m2.  Cada capa será aplicada después de que haya fraguado totalmente la anterior.                                                                                                        	Será permitida una dilución máxima de 3 partes de Colorcoat a dos partes de agua.

El material diluído deberá estar homogéneo totalmente, la superficie final deberá estar con apariencia uniforme y libre de marcas de herramientas.                                                                                                         	Se usará Colorcoat 100 sólo si se requiere un bote de pelota más rápido que el proporcionado con el Colorcoat 200, que siempre es el más adecuado.                                                                                                                                           3.9 LINEAS DE JUEGO.- 24 horas mínimo después de aplicado el Colorcoat, deberá trazarse y pintarse las líneas de juego con  5 cms. de ancho; con Laykold Line Paint.                                                                                                                   4.0 LIMITACIONES.- Ninguno de estos pasos podrá ejecutarse si hay lluvia o se espera que esta ocurra antes de 4 horas.

Atentamente

Ing. Arturo Meijueiro Morosini