INSTALACIONES DE GAS

  - Instalaciones de gas:

- Acometida:

La acometida, también llamada ramal, es la parte de la instalación que une la red de distribución de gas a la instalación interior de un edificio, y en ella se encuentra una llave o válvula de cierre. En la acometida se diferencian dos partes básicas:

- Ramal Exterior:

Es la parte de esta conducción que se encuentra entre la red de distribución y la llave de distribución y la llave de ramal.

- Llave de ramal:

Lave que permite cortar el suministro a un inmueble desde el exterior del edificio, a unos 30 cm., de la fachada y 30 cm., de profundidad. Aquí termina la responsabilidad de la compañía y empieza la instalación interior.

- Instalación interior:

Expresión utilizada para designar el conjunto de tuberías y accesorios para la distribución de gas desde la llave de ramal hasta el punto de consumo en ella pueden distinguirse:

  - Ramal interior:

Tubería que conecta la llave ramal con el montante o montantes generales, con la batería de contadores o con la tubería de entrada de contadores en caso de viviendas unifamiliares.

  - Montante particular:

Conducto vertical que transporta el gas de un solo abonado en el caso habitual de ubicar los contadores en batería única para todo el inmueble de donde saldrán tantos montantes como viviendas o locales distintos existan en el edificio, agrupados en uno o varios haces que deberán mantener un perfecto paralelismo con objeto de identificarlos fácilmente en todo su recorrido.

  - Montante general:

Conducto vertical que transporta el gas a varios abonados, debe colocarse, al igual que los montantes particulares, en lugar accesible y ventilado, lo mas próximo a la zona destinada al contador.

  - Sifón de purga:

Dispositivo situado en los puntos bajos de los conductos de alimentación, destinado a recoger la condensación.

  - Instalación interior de vivienda:

Conjunto de tuberías y accesorios que permite disponer de combustible en todos y cada uno de los aparatos de utilización deseados dentro del local y vivienda.

  - Llave de aparato:

Es la llave situada al final de la tubería de alimentación del aparato permitiendo cerrar la circulación del gas.

  - Conexión de aparato:

Tubo que une el extremo del conducto de alimentación del aparato con este.

- Tuberías empleadas para la conducción de gas:

Las condiciones que deben cumplir las tuberías destinadas a conducciones de gas son: no deben ser atacadas por el gas ni por el medio exterior con que están en contacto. Los espesores de las paredes han sido determinadas en función de su resistencia mecánica y a las pruebas de presión. Los materiales corrientemente empleados en las instalaciones de gas son los siguientes:

- Tubería de plomo:

Sólo puede emplearse para gases de la 1er. Y 2da. Familia y para presiones inferiores a 0,050 atmósferas. Puede utilizarse en instalaciones vistas y enterradas. Solo se permitirá empotrar tramos de 0,40 m., como máximo, siempre que sea para salvar obstáculos.

- Tubería de cobre:

Puede emplearse para gases de las tres familias. La presión de utilización dependerá del tipo de soldadura con que se unan los tubos. Con soldadura blanda, hasta 0,050 atm., y con soldadura fuerte, hasta 4 atm. Solo podrán empotrarse tramos de 0,40 m., como máximo, para salvar un obstáculo o tener acceso a una llave.

- Tubería de acero:

Puede emplearse para gases de la 1era., y 2da., familia. Para la 3era., familia sólo podrá utilizarse el acero estirado. La presión máxima de utilización será de a atm. Las uniones deberán realizarse mediante soldaduras o uniones metálicas. Podrán utilizarse en instalaciones vistas, enterradas y empotradas. Las tuberías de acero deben ser protegidas contra oxidación.

  - Uniones Juntas Y Accesorios:

Las uniones de gas son generalmente por soldadura. Las soldaduras mas empleadas son:

- La soldadura de estaño:

Aleación de estaño-plomo en proporción del 35-65%, y 25-75% en barras, se utiliza para la unión de tubo de plomo.

- La soldadura capilar de estaño:

Aleación de estaño-plomo, en proporción del 45-55% o estaño-plata o estaño-plata en proporción del 95-5%, es una soldadura blanda y se utiliza para la unión de tubos con accesorios de cobre.

- La soldadura oxiacetilénica:

Para tubos de acero tipo roscable hasta 50mm, de diámetro.

- La soldadura eléctrica por arco voltaico:

Para toda clase de tubos de acero.

- No se deben utilizar uniones roscadas o manguitos roscados mas que en los casos indispensables, tales como montaje de aparatos y uniones de tuberías donde no sea posible realizar soldaduras con garantía de estanqueidad.

Los tipos de uniones mecánicas permitidos son los siguientes:

- Bridas:

Intercalando entre ellas una junta de caucho sintético.

- Racores:

Normalizados, intercalando una junta plana de caucho sintético.

- Esfera-cono:

Remeto o similares, son uniones metal-metal autorizadas, cuya estanqueidad se efectúa mediante un anillo metálico de presión.

- Uniones roscadas:

son utilizadas para la conexión de tuberías, con accesorios tales como llaves de paso, reguladores, filtros, etc.

  - Sujeción de tuberías :

Las tuberías rígidas deben quedar fijadas a las paredes de forma estable y alineadas, para lo cual se utilizan dispositivos de fijación adecuados.
Las abrazaderas son dispositivos mediante los cuales el tubo queda fijo si la pieza abrazadera queda suficientemente apretada. Los clips permiten el libre deslizamiento del tubo y son especialmente indicados para prever su dilatación. Las llaves sin pasta de fijación llevan soportes en ambos extremos. En tramos verticales del tubo de plomo se fijan resaltes para evitar los desplazamientos. Cuando se utilizan soportes de acero galvanizados con tuberías de cobre (en exteriores) se intercala entre ambos un material aislantes. Las pinzas pueden ser metálicas o de plástico. Entre el clavo de pala y el tubo de plomo se debe intercalar una chapa de cinc o de plomo. Tanto las abrazaderas como los clips se fabrican de metal o plástico y se elegirán según la naturaleza de la tubería. Las llaves fijadas a la pared funcionan como soporte de tuberías.

Recomendaciones
El trazado de las distintas tuberías debe ser lo más corto y rectilíneo posible hasta los distintos aparatos de utilización. Cuando el gas sea húmedo, las instalaciones deben hacerse con una pendiente del 5% como mínimo, para evitar la acumulación de posibles condensaciones. Esta pendiente puede dirigirse hacia la acometida, hacia el sifón de contador o hacia el aparato de utilización. Los sifones de purga se instalarán solamente cuando no se pueda evitarlos.
Las partes de instalación común en el interior de los edificios deben transcurrir por lugares comunitarios. Las tuberías expuestas a choques deben ser de acero o bien estar protegidas eficazmente por un dispositivo adecuado. Las tuberías que transcurran por sótanos, altillos, cámaras cerradas, falsos techos, deberán cumplir la normativa vigente. Se prohíbe el paso de las tuberías por conductos de productos residuales o por forjados que constituyan el suelo de las viviendas. En el caso de instalaciones enterradas deben transcurrir a una profundidad suficiente y bajo una protección adecuada, mientras que las expuestas a corrosión deben ser convenientemente protegidas. Los tubos que atraviesan muros o cimentaciones han de estar protegidos por una funda o vaina, generalmente de acero.

GAS L.P.

¿QUÉ ES EL GAS L. P.?
    Es un hidrocarburo, derivado del Petróleo, que se obtiene durante el proceso de refinación de otro derivado denominado gasolina.

QUÉ SIGNIFICA L. P.?
     LICUADO DEL PETROLEO. Porque se produce en estado de vapor pero se convierte en líquido mediante COMPRESIÓN y ENFRIAMIENTO simultáneos de estos vapores, necesitándose 273 litros de vapor para obtener un litro de gas líquido.

¿LICUADO?.. SI ES GAS!
    El gas al ser comprimido y enfriado se condensa hasta convertirse en líquido, en cuyo estado se le transporta y maneja desde las refinerías, a las plantas de almacenamiento y de estas a los usuarios, ya sea por auto-tanques o recipientes portátiles, en donde el gas sale en estado de vapor para poder ser utilizado en calderas y aparatos domésticos.

PROPANO Y BUTANO
    Los principales Gases que forman el Gas L. P. son el PROPANO y BUTANO, que se distinguen entre sí por su composición química, presión, punto de ebullición y en su poder calorífico (o de calentamiento).

¿CÓMO SE CONSUME EL GAS L. P.?

Inmediatamente se evapora, pasando del estado líquido al gaseoso, sucediendo aquí el fenómeno inverso al de la licuación.

Se consume en forma de vapor en los quemadores de estufas, calentadores de agua, calefactores, etc. Este vapor se produce al abrir la válvula de cualquier quemador conectado a un cilindro o almacén, ya que en ese momento tiende a escapar la presión del recipiente, haciendo que hierva el líquido para formar más vapor. Si el consumo de gas se prolonga también continuará hirviendo el líquido, tomando calor necesario para ello del medio ambiente, a través de las paredes metálicas del cilindro. De esta manera se consume el líquido, transformándose poco a poco en vapor hasta terminarse.

CARACTERÍSTICAS

|  | SE PRODUCE EN ESTADO DE VAPOR, pero se licúa con cierta facilidad, mediante compresión y enfriamiento. |
| --- | --- |
|  | NO TIENE COLOR, es transparente como el agua en su estado líquido. |
|  | NO TIENE OLOR cuando se produce y licúa, pero se le agrega una sustancia de olor penetrante para detectarlo cuando se fugue, llamada etyl mercaptano. |
|  | NO ES TÓXICO, solo desplaza el oxígeno, por lo que no es propio para respirarlo mucho tiempo. |
|  | ES MUY FLAMABLE, cuando se escapa y se vaporiza se enciende violentamente con la menor llama o chispa. |
|  | EXCESIVAMENTE FRÍO, por pasar rápidamente del estado líquido a vapor, por lo cual, al contacto con la piel producirá siempre quemaduras de la misma manera que lo hace el fuego. |
|  | ES LIMPIO, cuando se quema debidamente combinado con el aire, no forma hollín, ni deja mal sabor en los alimentos preparados con él. |
|  | ES ECONÓMICO, por su rendimiento en comparación con otros combustibles. |
|  | Es más pesado que el aire, por lo que al escaparse el gas, tenderá a ocupar las partes mas bajas, como el piso, fosas y pozos que haya en el área. |

El Gas L.P., El Combustible Perfecto

El Gas L.P. o Gas Licuado de Petróleo, igual que la gasolina, es un compuesto de hidrogeno y carbón, comúnmente conocidos como hidrocarburos. La principal diferencia física entre los dos combustibles, es que el Gas L.P. permanece en estado gaseoso a temperaturas normales y presión atmosférica. Sin embargo, en los tanques de almacenamiento esta bajo presión, lo que lo mantiene en forma líquida, reduciendo su volumen.

El Gas L.P. es un energético licuado compuesto de un 50% de butano y un 50% de propano.
La diferencia entre el butano y el propano es el punto de ebullición, o sea la temperatura en la cual se evaporan, y pueden ser vendidos por separado o como mezclas.

Características del Gas L.P.

- MAYOR OCTANAJE

- COMBUSTIBLE SECO, GASEOSO Y 100% PURO

- UN LITRO DE GAS L.P. PESA 560 GRAMOS.

- UN KILO DE GAS L.P. EQUIVALE A 1.77 LITROS.

- EL GAS LP ES MAS PESADO QUE EL AIRE.

El Gas L.P. con todas sus ventajas y con un sistema instalado correctamente nos dan como resultado que las emisiones sean considerablemente menos que las de un motor que utilice la gasolina como combustible, mejorando en gran medida la calidad del aire que respiramos.

Mucho se ha hablado del alto riesgo de utilizar el gas L.P. como combustible, sin embargo a pesar del prejuicio el Gas L.P. ha ganado lugar en el mercado como el tercer combustible en uso. Un conocimiento sólido en cuanto a seguridad y operativa del sistema servirá para obtener el máximo provecho a su inversión.