D E F I N I C I O N E S

INSTALACION HIDRÁULICA.-  ES EL CONJUNTO DE TINACOS, TÁNQUES ELEVADOS, CISTERNAS, TUBERÍAS DE  SUCCIÓN, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE CONTROL, VÁLVULAS DE SERVICIO, BOMBAS, EQUIPOS DE BOMBEO, DE SUAVIZACIÓN, GENERADORES DE AGUA CALIENTE, DE VAPOR, ETC., NECESARIOS PARA PROPORCIONAR AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, VAPOR EN CASOS ESPECÍFICOS, A LOS MUEBLES SANITARIOS, HIDRANTES Y DEMÁS SERVICIOS ESPECIALES DE UNA EDIFICACIÓN.

INSTALACION SANITARIA.- ES EL CONJUNTO DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN, CONEXIONES, OBTURADORES HIDRÁULICOS EN GENERAL COMO SON LAS TRAMPAS TIPO “P”, TIPO “S”, SIFONES, CÉSPOLES, COLADERAS, ETC., NECESARIOS PARA LA EVACUACIÓN, OBTURACIÓN Y VENTILACIÓN DE LAS AGUAS NEGRAS Y FLUVIALES DE UNA EDIFICACIÓN.

HIDRÁULICA:

LA  HIDRÁULICA ES LA PARTE DE LA FÍSICA A LA QUE CORRESPONDE EL ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE RIGEN EL COMPORTAMIETO DE LOS LIQUIDOS, ESPECIALMENTE EL DEL AGUA.

A SU VEZ, LA HIDRÁULICA PARA EL CASO ESPECIFICO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SE DIVIDE EN DOS RAMAS:

1.- HIDROSTATICA

LA HIDROSTÁTICA ESTUDIA LOS EFECTOS PRODUDOS POR EL PESO PROPIO DEL AGUA Y POR LA APLICACIÓN DE PRESIONES SOBRE ÉSTA EN REPOSO.

2.- HIDRODINAMICA

LA HIDRODINAMICA ES LA QUE ESTUDIA EL COMPORTAMIENTO DEL AGUA EN MOVIMIENTO, CONSIDERANDO CAMBIOS EN LOS VALORES DE PRESIÓN, VELOCIDAD Y VOLUMEN ENTRE OTROS.

PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA

FORMULA:   H2O

PESO ESPECÍFICO: 1000 Kg/m3

DENSIDAD:   10.0

TEMPERATURA DE CONGELACIÓN: 0° C

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN: 100° C

Peso específico.

El peso específico de un cuerpo sólido líquido, es el peso de la unida de volumen.

Viscosidad.

La viscosidad es una propiedad de todos los fluidos de resistir a un movimiento interno.

Fluido.-Es todo aquel que fluye o escurre, es decir, fluido (líquido, gas o vapor) es todo aquel, cuyas porciones pueden moverse unas más con respecto a otros, de tal manera que queda alterada su forma sin que para ello sea necesario el empleo de grandes fuerzas.

En otras palabras, la movilidad de la propiedad más sobresaliente de los líquidos; como características principales tienen las de ocupar volúmenes decididos al carecer de forma propia y adoptar la del recipiente que los contiene, además de representar la superficie libre.

Como los líquido no tienen forma propia, una fuerza sobre ellos por muy pequeña que sea puede originar deformaciones ilimitadas; la rapidez con la que se ganan tales deformaciones no es igual en todos, pues no todos oponen la misma resistencia. Lo párrafo.

Un líquido perfecto sería aquel en el que cada partícula pudiera moverse sin fricción en contacto con las partículas que la rodean, sin embargo, todos los líquidos son capaces de resistir ciertos grados de fuerzas tangenciales; la magnitud en que posean esta habilidad es una medida de su viscosidad, el agua destilada es el menos viscoso de los líquidos.

SIMBOLOGIA.

1.- TUBERIAS

ALIMEITACION GENERAL (DE AGUA FRIA DE LA TOMA A TINACOS O A CISTERNAS)

TUBERIA DE AGUA FRIA

TUBERIA DE AGUA CALIENTE

TUBERIA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE

TUBERIA DE VAPOR

TUBERIA DE CONDENSADO

TUBERIA DE AGUA DESTILADA

TUBERIA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

TUBERIA QUE CONDUCE GAS

TUBERIA QUE CONDUCE DIESEL

PUNTAS DE TUBERIAS UNIDAS CON BRIDAS

PUNTAS DE TUBERIAS UNIDAS CON SOLDADURA

PUNTA DE TUBERIA DE ASBESTO, CEMENTO Y EXTREMIDAD DE Fo. Fo., UNIDAS CON “JUNTA GIBAULT”

PUNTAS DE TUBERIAS DE AIBESTO CEMENTO UNIDAS CON UNA JUNTA GIBAULT (SE HACE EN REPARACIÓN DE TUBERIAS FRACTURADAS)

PUNTA DE TUBERIA CON TAPON CAPA, TAMBIEN CONOCIDO COMO TAPON HEMBRA

PUNTA DE TUBERIA CON TAPON MACHO

EXTREMO DE TUBO DE Fo. Fo. (CAMPANA), CON TAPON REGISTRO

DESAGUES INDIVIDUALES

EXTREMIDAD DE Fo. Fo.

DESAGUES O TUBERIAS EN GENERAL DE Fo. Fo.

TUBO DE Fo. Fo. DE UNA

CAMPANA TUBO DE Fo. Fo. DE DOS CAMPANAS

TUBERIA DE ALBARAL DE CEMENTO

TUBERIA DE ALBAÑAL DE BARRO VITRIFICADO

VALVUIA DE GLOBO (ROSCADA O SOLDABLE)

VALVULA DE COMPUERTA (ROSCADA O SOLDABLE)

VALVULA DE COMPUERTA(BRIDADA)

VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE Y APERTURA RAPIDOS

VALVULA DE COMPUERTA (SIMBOLO - UTILIZADO PARA PROYECTOS EN PLANTA, EN LOS CASOS EN QUE DICHA VALVULA DEBA MARCARSE EN TUBERIAS VERTICALES)

VALVULA CHECK EN POSICION HORIZONTAL

VALVULA CHECK EN POSICION VERTILCAL

VALVULA CHECK COLUMPIO (EN DESCARGAS DE BOMBAS)

VALVULA MACHO O DE ACOPLAMIENTO

NOTA IMPORTANTE.- LOS NIPLES MARCADOS EN LOS EXTREMOS DE LAS CONEXIONES Y JUEGOS DE CONEXIONES, SÓLO TIENEN COMO FINALIDAD, DARLES FORMA MAS PRECISA Y OBJETIVA.

3.- CONEXIONES EN ELEVACION

CODO DE 45°

CODO DE 45°

CODO DE 45°

CODO DE 45'

CODO DE 90°

CODO DE 90°

CODO DE 90°

CODO DE 90°

TUERCA UNION 0 TUERCA UNIVERSAL

TUERCA UNION 0 TUERCA UNIVERSAL

CONEXION TEE

CONEXION TEE

CONEXION TEE

CONEXION TEE

CONEXION CRUZ ROSCADA

CONEXION CRUZ SOLDABLE

CONEXION YEE (LEASE I, GRIEGA)

CONEXION YEE (LEASE I GRIEGA)

CONEXION YEE (LEASE I GRIEGA)

CONEXION YEE (LEASE I GRIEGA)

CONEXION YEE DOBLE

TEE SANITARIA

4.- CONEXIONES VISTAS EN PLANTA,

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

CODO DE 90°  HACIA ABAJO

CODO DE 90°  HACIA ARRIBA

CODO DE 90° HACIA ABAJO

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

CODO DE 90°  HACIA ABAJO

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

CODO DE 90°  HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

S.- JUEGOS DE CONEXIONES VISTAS EN ELEVACIÓN.

NOTA TMPORTANTE.- LAS PUNTAS DE FLECHA, EN LOS JUEGOS DE CONEXIONES VISTAS EN ELEVACIÓN Y EN PLANTA, SÓLO SON AUXILIARES PARA INDICAR EL SENTIDO DEL FLUJO, O PARA MARCAR LA POSICIÓN DE DICHOS JUEGOS DE CONEXIONES, DE ACUERDO A LA DEL OBSERVADOR.

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA, CON DERIVACION AL FRENTE

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO, CON DERIVACION AL FRENTE

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO, CON DERIVACION A LA DERECHA

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO, CON DERIVACION A LA IZQUIERDA

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA DERECHA

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA DERECHA

TEE  CON SALIDA HACIA ARRIBA, CON  DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

TEE  CON SALIDA HACIA ABAJO, CON  DERIVACIÓN A LA DERECHA

TEE  CON SALIDA HACIA ABAJO, CON  DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

TEE  CON SALIDA HACIA ARRIBA, CON  DERIVACIÓN AL FRENTE

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN AL FRENTE

JUEGO DE CODOS  HACIA ABAJO, CON DERIVACIÓN AL FRENTE

JUEGO DE CODOS  HACIA ABAJO, CON DERIVACIÓN A LA DERECHA

JUEGO DE CODOS  HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

JUEGO DE CODOS  HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA DERECHA

JUEGO DE CODOS  HACIA ABAJO, CON DERIVACIÓN  A LA IZQUIERDA

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO, CON DERIVACIÓN  A LA IZQUIERDA

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA DERECHA

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA DERECHA

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO, CON DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO, CON DERIVACIÓN A LA DERECHA

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA, CON DERIVACIÓN AL FRENTE

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA, CON TAPO MACHO EN LA BOCA DERECHA

PLANTA                                                                       ISOMETRICO

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

CODO DE 90° HACIA ABAJO

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

CODO DE 90° HACIA ABAJO

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

CODO DE 90°  HACIA ABAJO

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

CODO DE 90° HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA

CON DERIVACIÓN AL FRENTE

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO

CON DERIVACIÓN AL FRENTE

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO

CON DERIVACIÓN AL FRENTE

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA CON

DERIVACIÓN AL FRENTE

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO CON

DERIVACIÓN A LA DERECHA

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA CON

DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA CON

DERIVACIÓN A LA DERECHA

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO CON

DERIVACION A LA IZQUIERDA

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO CON

DERIVACION A LA IZQUIERDA

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA CON

DERIVACION A LA IZQUIERT)A

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA CON

DERIVACION A LA DERECHA

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA CON

TAPON MACHO EN LA BOCA DERECHA

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA CON

DERIVACION A LA DERECHA

TEE CON SALIDA @IACIA ARRIBA CON

DERIVACION A LA IZQUIERDA

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO CON

DERIVACIÓN A LA IZQUIERDA

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO CON

DERIVACIÓN A LA DERECHA

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA CON

DERIVACIÓN AL FRENTE

JUEGO DE CODOS HACIA ABAJO CON

DERIVACIÓN A 45° A LA DERECHA

JUEGO DE CODOS HACIA ARRIBA CON

DERIVACIÓN A 45° A LA IZQUIERDA

JUEGOS DE CODOS HACIA ARRIBA Y

HACIA ABAJO CON DERIVACIÓN AL

FRENTE

CAPITULO II

CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

A          RAMAL DE ALBAÑAL

AL.       ALIMENTACION

B.A.N.  BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P.  BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

C.A.      CAMARA DE AIRE

C.A.C.  COLUMNA DE AGUA CALIENTE

C.A.F.  COLUMNA DE AGUA FRIA

C.A.N.  COLUMNA DE AGUAS NEGRAS

C.C.      COLADERA CON CESPOL

C.D.V.  COLUMNA DOBLE VENTILACION

C.V.      COLUMNA 0 CABEZAL DE VAPOR

D.         DESAGÜE 0 DESCARGA INDIVIDUAL

R.A.C.  RETORNO AGUA CALIENTE

S.A.C.   SUBE AGUA CALIENTE

B.A.C.  BAJA AGUA CALIENTE

S.A.F.   SUBE AGUA FRIA

B.A.F.  BAJA AGUA FRIA